Инструкция по эксплуатации ПО «Система проектирования светопрозрачных конструкций и фасадов (СКиФ) - оконный модуль»

Оглавление

1 Описание работы с программой	3

1.1 Начало работы	3

1.2 Проектирование изделий	4

1.4 Расчёт монтажа для изделий (монтаж выполняет поставщик)	9

1.3 Работа с аксессуарами производителя	10

1.5 Спецификация	11

1.6 Завершение работы с расчетом изделия	11

2. Описание функций при использовании в качестве динамической библиотеки	11

3. Администрирование данных и настроек расчёта	13

3.1 Лексемы внутреннего языка	13

3.2 Описание структуры данных	17

3.2.1 Справочники	17

3.2.2 Таблицы данных	20

3.3 Пример настройки профильной системы	23

# 1 Описание работы с программой

## 1.1 Начало работы

- Чтобы начать рисовать изделие, нажмите кнопку   на панели инструментов.

- В появившемся диалоговом окне «Выбор параметров» выберите систему профилей, задайте габариты и цвет изделия.

На любом этапе рисования возможно исправить заданные значения (кроме габаритов).  Для этого необходимо снова зайти в «Параметры изделия» (кнопка   на панели инструментов) и внести изменения в соответствующие графы.

- Чтобы управлять свойствами изделия, используйте кнопки, расположенные на панели инструментов. Предварительно выделите элемент, параметры которого нужно изменить.

Кнопки панели инструментов

| Кнопка | Назначение | Сочетание клавиш |
| --- | --- | --- |
|  | Отмена последнего действия | Ctrl+Z |
|  | Выполнение последнего отмененного действия | Ctrl+Y |
|  | Добавление москитной сетки в выделенное заполнение | Ctrl+Alt+M |
|  | Добавление створки в выделенное заполнение | Ctrl+Alt+F |
|  | Добавление шпроссе |  |
|  | Разбиение выделенного элемента | Ins |
|  | Установка крепления профиля |  |
|  | Горизонтальное разбиение | Ctrl+Alt+H |
|  | Вертикальное разбиение | Ctrl+Alt+V |
|  | Соединение импостом центральных частей выделенных профилей через выделенное заполнение |  |
|  | Соединение разделенных ранее элементов |  |
|  | Удаление выделенного элемента | Del |
|  | Свойства выделенной вставки |  |
|  | Свойства выделенного соединения |  |
|  | Свойства фурнитуры выделенного объекта |  |
|  | Выравнивание геометрически |  |
|  | Выравнивание по световому поему |  |
|  | Параметры изделия. Установка начальных параметров изделия и их изменение |  |
|  | Сохранение изделия и выход из режима рисования | Ctrl+Q |
|  | Увеличение масштаба |  |
|  | Возврат к исходному масштабу |  |

Также можно воспользоваться контекстным меню, вызвав его щелчком правой клавиши мыши по выделенному объекту.

Если нужно изменить параметры сразу нескольких объектов, выделите их, удерживая клавишу Shift.

Для увеличения масштаба нажмите на соответствующую кнопку , затем зажмите клавишу Ctrl и выделите нужную область, удерживая левую кнопку мыши.

## 1.2 Проектирование изделий

Примечание: В программе вид изделия со стороны петель. Если проектируется оконное изделие – вид изнутри (из помещения). Если проектируется дверное изделия – вид снаружи (с улицы).

Пример 1.

Стандартное кухонное окно в системе профилей «Rehau Blitz». Размеры 1300*1400.

- Задайте систему профилей и габариты с помощью кнопки «Параметры изделия» .

- Чтобы выполнить вертикальное разбиение, щелчком левой клавиши мыши выделите стеклопакет. Кнопкой  установите вертикальный импост.

- Для установки фурнитуры (створки) выделите правую часть стеклопакета и кнопкой   определите свойства фурнитуры.

- Чтобы на данном этапе затонировать стекло, выделите правую и левую части стеклопакета; кнопкой   (также можно вызвать контекстное меню правой кнопкой мыши и выбрать параметр «Свойство вставки») вызовите свойства выделенной вставки, перейдите во вкладку «Параметры», в значении параметра «Пленка 1» из выпадающего списка выберите нужное. (затонировать стекло можно до разбиения стеклопакета).

Примечание: Стекло 1/Плёнка 1 – внутри помещения, Стекло 3/Плёнка 3 – снаружи.

Пример 2.

Дверь в системе «Rehau Двери». Размеры 900*2100.

- Задайте систему профилей и габариты с помощью кнопки «Параметры изделия» .

- Выберите и установите фурнитуру, определяя все параметры.

- Выделите стеклопакет и добавьте горизонтальный импост кнопкой . Чтобы определить его положение, достаточно потянуть за импост в вертикальном направлении. Появится диалоговое окно «Перемещение объекта». Здесь укажите, например, расстояние от низа 750. Также можно нажать двойным щелчком по импосту и задать смещение по нужной оси.

- Для установки сэндвич-панели выделите заполнение под импостом и для свойства «Вставка» установите значение «Сэндвич 32».

- Чтобы заменить нижнюю раму порогом, для свойства вставки «Вставка» установите значение «Порог вставки».

Пример 3.

Алюминиевый балкон, раздвижка. Размеры 1700*1400.

- Задайте систему профилей и габариты с помощью кнопки «Параметры изделия» . Как правило, в категории «Алюминий» выбирают «Балконы раздвижка».

- Добавьте створки. Для этого выделите заполнение, в контекстном меню выберите пункт «Створки» → «Добавление раздвижной створки». Далее определите количество створок, направление движения и укажите номер плоскости для каждой створки. Например, добавьте 3 створки, движение по горизонтали. В появившемся окне укажите номер плоскости 1 для первой слева створки и нажмите кнопку «ОК», далее укажите номер плоскости 1 для второй створки и нажмите кнопку «ОК», укажите номер плоскости 2 для третьей створки и нажмите кнопку «ОК».

- Чтобы установить соединения, для верхней рамы укажите в свойстве «Вставка» значение «Рама верхняя»; для нижней рамы – «Рама нижняя». Затем выделите все горизонтальные створки и установите в свойстве «Вставка» значение «Створка горизонтальная».  Между створками из разных плоскостей поставьте створку центральную.

- Укажите необходимое количество защелок. В нашем примере их 3.

Пример 4.

Балконный блок в системе «Rehau Delight Design». Размер 2000*2100 (дверь слева).

- Задайте систему профилей и габариты с помощью кнопки «Параметры изделия» .

- Разделите систему по профилю. Для этого выделите нижнюю раму и воспользуйтесь кнопкой  на панели инструментов.

- Чтобы изменить размеры двери и окна, потяните, например, за правую раму двери и перетащите влево. Появится диалоговое окно «Перемещение объекта», в поле «Лево» укажите значение ширины двери. Выполните аналогичные действия, чтобы изменить высоту окна (Нужно потянуть за нижнюю часть рамы вверх и в поле «Верх» задать значение).

- Установите фурнитуру на дверь.

- Разделите дверь горизонтальным импостом.

- Чтобы импост и нижняя рама оконной части были на одном уровне, удерживая клавишу «Shift», выделите оба элемента и установите выравнивание по световому проему, используя кнопку  на панели инструментов.

- Установите сэндвич в нижней части двери.

Пример 5.

Нестандартное окно треугольной формы в профиле «Rehau Delight Design». Размеры 2000*1400.

- Задайте систему профилей и габариты с помощью кнопки «Параметры изделия» .

- Разбейте верхнюю часть рамы на две части с помощью кнопки .

- Щелкните левой клавишей мыши на левый верхний угол рамы, чтобы в углу появилась окружность . Тяните вниз, в появившемся окне установите отступ снизу не более 40. Аналогично опустите правый верхний угол рамы.

- Вставьте один горизонтальный и два вертикальных импоста, выберите и установите фурнитуру.

Пример 6.

Нестандартное окно с аркой в профиле «Rehau Blitz». Размеры 1300*2050. Учитываем, что при высоте дуги 650, изначально высоту окна нужно задать 1400 (2050-650=1400), то есть без учета высоты дуги.

- Задайте систему профилей и габариты с помощью кнопки «Параметры изделия» .

- Для верхней рамы установите для свойства «Высота дуги» значение 650.

- Установите горизонтальный импост и разместите его на расстоянии 1350 мм от низа. Обратите внимание, что нельзя устанавливать импост в месте соединения профилей рамы.

- Установите вертикальный импост и фурнитуру.

Пример 7. Укороченная створка (туалетные кабинки, раздевалки и пр.)

Укороченная створка в профиле «Rehau Blitz». Размеры 1000*2100.

- Задайте систему профилей и габариты с помощью кнопки «Параметры изделия» .

- Вставьте створку, указав нужные параметры.

- Чтобы сформировать световые проёмы: выделите нижний профиль рамы и нижний профиль створки (с помощью клавиши «Shift»), вызовите контекстное меню (нажав правую клавишу мыши) и выберите в нем пункт «Свойства соединения». В появившемся окне установите флажок «Нет соединения» и в поле справа укажите высоту светового проёма. Нажмите кнопку «ОК».

- Аналогично сформируйте верхний световой проём.

- Задайте свойства заполнения створки: например, Стекло, Плёнка Matte White.

## 1.4 Расчёт монтажа для изделий (монтаж выполняет поставщик)

Чтобы рассчитать монтаж изделия:

1. Перейдите во вкладку «Монтаж».

2. В правой части окна выберите тип здания, в котором планируется осуществлять монтаж. В соответствии с выбранным типом здания автоматически заполняются размеры сдвига и зазора под монтажный шов. При необходимости можете вручную поправить эти значения.

Сдвиг – расстояние от рамы до четверти (мм).

Зазор – расстояние от рамы до стены (мм).

3. Заполните «Параметры монтажа». Укажите, если Вы используете ленты или герметики в значении параметра «Монтаж ГОСТ», способ демонтажа, коэффициент сложности работ и тип монтажа.

4. Поставьте галочку  в левом верхнем углу окна. В случае внесения изменений в параметрах, галочка автоматически снимается, необходимо проставить ее заново для расчета стоимости.

## 1.3 Работа с аксессуарами производителя

- Для работы с аксессуарами зайдите в редактор изделий и перейдите во вкладку «Аксессуары».

- С помощью кнопки «Добавить» выберите необходимый «Материал» или «Набор».

- В разделе «Набор» все аксессуары упорядочены в алфавитном порядке; найдите нужный и заполните для него необходимые параметры. Для упрощения поиска можно ввести в соответствующее поле конкретный артикул.

- При добавлении материала осуществить поиск определенной позиции можно через артикул либо в соответствующей группе. Также заполняются соответствующие характеристики выбираемого материала.

Примечание: Наборы для внутренней и внешней отделки вносятся с учетом стоимости монтажа. Добавить или удалить отдельные позиции набора можно во второй таблице, расположенной в нижней части формы.

Примечание: Кашируются подоконники только 300 и 600 VPL.

## 1.5 Спецификация

При рисовании эскиза в разделе спецификация автоматически заполняются компоненты и материалы, необходимые для изготовления изделия с размерами. Для просмотра и управления ими нужно перейти во вкладку зависимости. Данные могут понадобиться при заказе к изделию стеклопакета или москитной сетки.

## 1.6 Завершение работы с расчетом изделия

По завершении работы с изделием можно выйти из режима рисования, нажав кнопку .

# 2. Описание функций при использовании в качестве динамической библиотеки

InitBase(const base: OleVariant; const codeOfDivision: OleVariant); stdcall;

base – база данных ,сохраненная в поток , codeOfDivision  - код подразделения

UseForm(const oldBase: OleVariant; var model: OleVariant; var accessory: OleVariant; var retAcc: OleVariant; var     retPrim: OleVariant;var retins: OleVariant; var retinsflag :boolean; var retMat: olevariant; var retmatflag :boolean; var image: OleVariant; var fflags: OleVariant; var cost: OleVariant; const x, y: integer; const isLines: boolean = true); stdcall;

oldBase – база , сохраненная в потоке; model – модель изделия; accessory – массив с акксесуарами; retAcc – выходной массив с аксессуарами, retPrim -  массив с данными по изделию, retins – выходной массив с комплектующими, retinsflag – флаг (если true- массив retins заполняется) ;  retMat - – выходной массив с материалами, retmatflag – флаг (если true- массив retmat заполняется); image – картинка ; fflags – вспомогательные флажки ; x, y – координаты,  isLines – флаг для картинки

Выходные массивы: retPrim  :   t[0] – Цвета изделия  t[2] - Наименование профильной системы    t[3, i] – Список параметров профильной системы со значениями

Retins :           t[0, i] - FK в таблице входных элементов

t[1, i] - код 1с

t[2, i] - Номер контура

t[3, i] - FK родительского контура

t[4, i] - FK в таблице входных элементов

t[5, i] - Артикул

t[6, i] - Тип данных

t[7, i] - Код внутреннего цвета

t[8, i] - Код внешнего цвета

t[9, i] - Количество

t[10, i] - Длина

t[11, i] - Ширина

t[12, i] - Внутренняя длина

t[13, i] - Внешняя длина

t[14, i] - радиус

t[15, i] - Левый угол запила

t[16, i] - Правый угол запила

t[17, i] - угол горизонта

t[18, i] - служебное

t[19, i] - служебное

t[20, i] - служебное

t[21, i] - Комментарий

t[22, i] - Код системы профилей

t[23, i] - Марка

retMat :  t[0, i]  -  ИД вставки

t[1, i] - код материала

t[2, i] - наименование

t[3, i] - тип

t[4, i] - код внутреннего цвета

t[5, i] - код внешнего цвета

t[6, i] - количество

t[7, i] - длина

t[8, i] - ширина

t[9, i] - площадь

t[10, i] - коэффициент себестоимости

t[11, i] - коэффициент наценки

t[12, i] - цена

t[13, i] - комментарий

t[14, i] - цена закупочная

# 3. Администрирование данных и настроек расчёта

## 3.1 Лексемы внутреннего языка

‘параметр’ – сущность, определяемая в таблице ‘Параметры’. Используется в остальных сущностях: профильных системах, фурнитурах, вставках. Может содержать в себе одно или несколько определенных значений, либо быть пустым (для того, чтобы заполнить значение в другой сущности и использовать его для логических операций или расчёта).

  - ‘естьПараметр()’ – операция, возвращающая истину, если указанный параметр есть в профильной системе, вставке или контуре, и ложь, если указанный параметр отсутствует.

  - ‘вариантыЗначений’ – варианты значений в параметрах. Могут быть пустыми, либо заданными. Могут быть определены как ‘числовые’ – тогда в значении параметра обязательно должно быть число.

- ‘изделие’ – обращение к изделию, профильной системе, определенной в таблице ‘Системы профилей’. Содержит в себе список используемых вставок, параметров и фурнитур.

  - ‘название’ – возвращает название изделия.

  - ‘длина’ – возвращает длину изделия (высоту).

  - ‘ширина’ – возвращает ширину изделия.

  - ‘параметр’ – обращение к параметру, добавленному в изделие во вкладке “Параметры по умолчанию”.

- ‘вставка’ – обращение к сущности ‘вставка’, определенной в таблице ‘Вставки’. Представляет собой элемент, входящий в профильную систему: профиль, заполнение, монтаж. Так же может быть набором материалов, входящим в расчет другой вставки или набором, выбирающимся аксессуарами (‘Вставки’ – ‘Дополнение’).

  - ‘артикул’ – возвращает артикул вставки (применимо и к материалам, содержащимся во вставке).

  - ‘название’ – возвращает наименование вставки.

  - ‘длина’ – возвращает длину вставки. В профилях – всегда внешнюю.

  - ‘ширина’ – возвращает ширину вставки.

  - ‘площадь’ – возвращает площадь вставки.

  - ‘объем’ – возвращает объем вставки, если основным материалом вставки выбран материал с заполненным полем ‘Объем’ в таблице материалов.

  - ‘плотность’ – возвращает плотность вставки, если основным материалом вставки выбран материал с заполненным полем ‘Плотность’ в таблице материалов.

  - 'толщина' – возвращает толщину вставки, если основным материалом вставки выбран материал с заполненным полем ‘Толщина’ в таблице материалов.

  - ‘внутренняяДлина’ – возвращает длину вставки (профиля) с внутренней стороны.

  - ‘внешняяДлина’ – возвращает длину вставки (профиля) с внешней стороны.

  - ‘левыйУголЗапила’ – возвращает левый угол запила вставки (профиля).

  - ‘правыйУголЗапила’ – возвращает правый угол запила вставки (профиля).

  - ‘уголКГоризонту’ – возвращает угол к горизонту вставки.

  - ‘угол[]’ – во вставках заполнений возвращает величину одного из углов. В квадратных скобках необходимо указать номер угла.

  - ‘сторона[]’ – во вставках заполнений возвращает длину одной из сторон. В квадратных скобках необходимо указать номер стороны.

  - ‘радиусСтороны[]’ – во вставках заполнений возвращает радиус одной из сторон. В квадратных скобках необходимо указать номер стороны.

  - ‘радиус’ – возвращает радиус вставки профиля. Если вставка прямая – радиус равен 0.

  - ‘изменениеДлины’ – параметр, который содержит в себе определенное число, которое прибавляется во вставке к длине основного материала. Заполняется в угловом соединении, используется для того, чтобы компенсировать длину при сварке рам и створок.

  - ‘параметр’ – обращение к параметру, добавленному во вставку во вкладке “Параметры”.

  - ‘количествоСторон’ – во вставках заполнений возвращает количество сторон вставки.

- ‘соединение’ – обращение к сущности ‘соединение’, определенной в таблице ‘Соединения’. Представляет собой сущность, в которую входит 2 элемента. Имеет тип соединения вставок (угловой, параллельный внахлест, параллельный рядом, вхождение) и глубину вхождения одной вставки в другую.

  - ‘длинаСоединения’ – возвращает длину соединения.

  - ‘уголСоединения’ – возвращает угол соединения.

  - ‘элемент1’ – обращение к 1 элементу соединения.

  - ‘элемент2’ – обращение ко 2 элементу соединения.

  - ‘координатаСХ’ – возвращает координату центра соединения СП и профиля по X;

  - ‘координатаСУ’ – возвращает координату центра соединения СП и профиля по Y;

- ‘контур’ – обращение к контуру, в котором находится объект, из которого совершен вызов. Контур определяется элементом, из которого был вызов. Если вызов был сделан из контура створки, то через ‘контур’ можно обратиться к свойствам и параметрам фурнитуры.

  - ‘сторона[]’ – возвращает длину одной из сторон. В квадратных скобках необходимо указать номер стороны.

  - ‘название’ – возвращает название фурнитуры, если используется в контуре створки.

  - ‘длина’ – возвращает длину контура.

  - ‘ширина’ – возвращает ширину контура.

  - ‘площадь’ – возвращает площадь контура.

  - ‘профиль[]’ – обращение в контуре (любом) к профилю через его номер: контур.профиль[1].

  - ‘осьОткрывания1’ – номер вертикальной стороны, на которой расположены петли в фурнитуре. Заполняется в формуле фурнитуры. Используется в наборах фурнитуры для расчета.

  - ‘осьОткрывания2’ – номер горизонтальной стороны, на которой расположены петли в фурнитуре. Заполняется в формуле фурнитуры. Используется в наборах фурнитуры для расчета.

  - ‘сторонаСРучкой’ – номер стороны, на которой расположена ручка в фурнитуре. Заполняется в формуле фурнитуры. Используется в наборах фурнитуры и в фурнитуре для расчета и обработок.

  - ‘номерПлоскости’ – возвращает номер плоскости, в которой находится элемент, из которого происходит вызов. Номер плоскости – это номер полозка в раздвижных фурнитурах.

  - ‘позиция’ – возвращает позицию контура в штульповой фурнитуре.

  - ‘основнаяСтворка’ – в штульповой фурнитуре обращение из вспомогательной створки к главной (обращение к названию, параметрам, свойствам).

  - ‘вспомогательнаяСтворка’ – в штульповой фурнитуре обращение из главной створки к вспомогательной (обращение к названию, параметрам, свойствам).

  - ‘параметр’ – обращение к параметру, добавленному в контур во вкладке “Фурнитура” в определенной фурнитуре во вкладке “Параметры”.

  - ‘количествоСторон’ – возвращает количество сторон контура, если используется в контуре створки.

- ‘монтаж’ – обращение к сущности ‘монтаж’, определенной во вкладке ‘Вставки’ – ‘Монтаж’.

  - ‘естьМонтаж’ – операция, возвращающая истину, если в изделии есть монтаж, и ложь, если монтаж отсутствует.

  - ‘артикул’ – возвращает артикул монтажа.

  - ‘длина’ – возвращает длину (высоту) артикул монтажа.

  - ‘ширина’ – возвращает ширину монтажа.

  - ‘площадь’ – возвращает площадь монтажа.

  - ‘периметр’ – возвращает периметр монтажа.

  - ‘монтажныйСдвиг’ – возвращает величину монтажного сдвига на обрабатываемом отрезке монтажа.

  - ‘монтажныйЗазор’ – возвращает величину монтажного зазора на обрабатываемом отрезке монтажа.

  - ‘началоСтворки’ – возвращает коориднату начала створки на обрабатываемом отрезке монтажа.

  - ‘конецСтворки’ – возвращает коориднату конца створки на обрабатываемом отрезке монтажа.
Если створки на данном отрезке монтажа нет, возвращает 0.
Пример: отрезокМонтажа.конецСтворки.

  - ‘сторонаМонтажа’ – обращение ко всей стороне монтажа. На Рис. 1. показана красными линиями. Например: отрезокМонтажа.сторонаМонтажа.

(Рис. 1.)

  - ‘отрезокМонтажа’ – обращение к отрезку монтажа. В отличие от стороны монтажа, заканчивается на вхождении импоста в раму, которая является этим отрезком. На Рис. 2. показан красными линиями.

(Рис. 2.)

- ‘вернуть’ – завершает выполнение функции и возвращает элемент управления в вызывающую функцию.

- ‘истина’ – возвращает логическое значение ‘истина’.

- ‘ложь’ – возвращает логическое значение ‘ ложь ‘.

- ‘не’ – логическая операция, логическое отрицание.

- ‘и’ – логическая операция, логическое умножение.

- ‘или’ – логическая операция, логическое сложение.

- ‘если’ – условный оператор, реализует выполнение определённых команд при условии, что некоторое логическое выражение (условие) принимает значение ‘истина’. Может использоваться с ‘иначе’ как оператор ветвления.

- ‘цикл()’ – объявляется цикл: 
цикл (п = 1,  4), где п = 1 – это начальный счетчик, 4 – это конечный счетчик (4 включительно). Шаг задан и равен 1.

- ‘переменная’ – объявление переменной. Видима только внутри поля ‘Формула’.

- ‘начало’ – открывающая блок лексема.

- ‘конец’ – закрывающая блок лексема.

- ‘сообщитьВСтатус()’ – функция, сообщающая информацию в статус. Можно выводить как текст, так и значения параметров и переменных. (Рис. 3)

(Рис. 3)

- ‘сообщить()’ – функция, сообщающая информацию в модальное окно. Можно выводить как текст, так и значения параметров и переменных. (Рис. 4)

(Рис. 4)

- ‘подстрока()’ – функция, возвращающая число, равное номеру первого символа искомого текста в строке поиска. 
Пример: подстрока(“тест”, вставка.параметр(“Тест”)), где “тест” -  искомый текст, вставка.параметр(“Тест”) – место поиска. Если вставка.параметр(“Тест”) не содержит в себе “тест”, то результатом будет 0.

- ‘вСтроку()’ – функция, которая преобразует помещенные в неё данные в строку.

- ‘корень()’ – функция, которая возвращает корень числа.

- 'тангенс()’ – функция, которая возвращает тангенс угла.

- ‘новыйЭлемент’ – создает новый элемент (материал, набор, набор фурнитуры).

  - 'количество' – количество экземпляров функции ‘новыйЭлемент’.

  - 'длина' – задает длину экземпляра функции ‘новыйЭлемент’, если это материал с еденицей измерения или вставка с материалом с мерной еденицей измерения, выбранным в качестве основного материала.

  - 'округлить' – округляет длину экземпляра функции ‘новыйЭлемент’ в соответствии с таблицой округления, заданной материалу в таблице ‘Материалы’

  - 'ширина' – задает ширину экземпляра функции ‘новыйЭлемент’, если это материал с мерной еденицей измерения или вставка с материалом с мерной еденицей измерения, выбранным в качестве основного материала.

  - ‘площадь’ – задает площадь экземпляра функции ‘новыйЭлемент’, если это материал с еденицей измерения или вставка с материалом с мерной еденицей измерения, выбранным в качестве основного материала.

  - 'цена' – цена 1 экземпляра функции ‘новыйЭлемент’.

    - 'основнаяЦена' – цена материала за 1 еденицу измерения материала из справочника ‘Материалы’. 
Примеры: 
цена = основнаяЦена, если материал в таблице “Материалы” штучный (не имеет длины, ширины, площади, веса и т.д.); 
цена = основнаяЦена*длина, если материал в таблице “Материалы” имеет длину.

  - 'внутреннийЦвет' – задает внутренний цвет экземпляра функции ‘новыйЭлемент’.

  - 'внешнийЦвет' – задает внешний цвет экземпляра функции ‘новыйЭлемент’.

- ‘родитель’ – обращение к элементу, стоящему выше в иерархии. Если обращение идёт из материала к длине вставки, в которой он считается: родитель.длина. Если материал считается во вставке, которая входит в родительскую: родитель.родитель.длина.

- 'примечание' – текстовое поле, имеющееся у материалов и вставок, в которое можно записывать необходимую информацию, относящуюся к конкретной вставке. Например: вставка.примечание.

- 'кодПодразделения' – возвращает номер отдела из таблицы ‘Отделы’.

- 'имяПодразделения' – возвращает наименование отдела из таблицы ‘Отделы’.

## 3.2 Описание структуры данных

### 3.2.1 Справочники

Справочники-> Системы профилей

В данной форме описываются профильные системы, ее элементы (вставки) , параметры по умолчанию, и доступные наборы фурнитуры.

Справочники-параметры

В данной форме прописываются все параметры, их типы и возможные значения. В дальнейшем параметры используются во вставках , наборах фурнитуры и системах профилей.

Типы значений :

1) число  -   вариантыЗначений числовые;

2) строка с выбором из выпадающего списка  - вариантыЗначений "Вверх", "Вниз";

Справочники->цвета

Справочник задает варианты цветов , по таблице RGB

Справочники->цветовые группы

Справочник задает цветовые группы, используется для того чтобы задать цветовую группу для вставок.

Справочники ->единицы измерения

Задает единицы измерения материалов.

### 3.2.2 Таблицы данных

Данные ->вставки

В данном разделе описываются вставки, которые имеют формулу, написанную на внутреннем языке, список материалов рассчитывающие в вставке и параметры для вставки. Вставки логически делятся на Профиль, заполнения, москитные сетки, прочее, монтаж ,дополнения.

Данные->материалы

В данном разделе описываются материалы, их основные характеристики (ширина , длина и.т.д), задается цена , цветовые группы и цены цветовых сочетаний.

Данные->Соединения

В данном разделе описываются соединения вставок, указывается глубина вхождения и тип соединения и материалы , которые рассчитываются в соединении.

Данные-> Фурнитура->фурнитура

В данном разделе описываются заголовки наборов фурнитуры, с параметрами.

Данные ->фурнитура->наборы

В данном разделе описываются наборы фурнитуры , в составляющих набора добавляются материалы.

## 3.3 Пример настройки профильной системы

Необходимо заполнить справочник ‘Единицы измерения’, который расположен ‘Справочники’ – ‘Единицы измерения’. Заполненный справочник выглядит так:

Добавление цветов и цветовых групп.
В справочнике цветов необходимо добавить цвета, на основе которых будет идти расчет материалов.
‘Справочники’ – ‘Цвета’ – ‘Добавить’

Затем необходимо ввести ‘Артикул’, ‘Название’ и ‘Значение RGB’. И нажать ‘OK’.

Так выглядит справочник после заполнения всех цветов:

Затем необходимо открыть ‘Справочники’ – ‘Цветовые группы’.

Ввести ‘Пластик’ в название цветовой группы в поле ‘Название’ слева и добавить ранее созданные цвета (Белый и Окраска RAL) в окне справа. Добавление новой цветовой группы или цвета в цветовую группу происходит через ‘+’, расположенным под каждым окном соответственно, выделен на скриншоте двумя красным прямоугольниками снизу:

Чтобы сохранить изменения, необходимо нажать на галочку (будет выделена на след. скриншоте). Если она горит, то изменения не сохранены, если нет – сохранены. Так выглядит заполненная цветовая группа:

Далее необходимо добавить еще 2 цветовые группы, состоящие из 1 цвета: ‘Аксессуары’ с цветом ‘Без цвета’ и ‘Стеклопакеты’ с цветом ‘СП’. После заполнения справочник будет выглядеть так:

Добавление материалов.
Для добавления материалов необходимо перейти во вкладку ‘Данные’ – ‘Материалы’. Во вкладке ‘Профили’ нажимаем на ‘+’ и добавляем материал. Поля будут заполнены только необходимые:
Название – ‘554008 Рама’
Основная цена – 240
Ширина – 60
Толщина – 70
Плотность – 1,1
Цветовые группы – ‘Пластик’
Нажимаем на галочку и получаем:
Далее необходимо добавить материал во вкладке ‘Заполнения’:
Название – ‘Стекло 4мм’
Основная цена – 300
Толщина – 4
Плотность – 2
Цветовые группы – ‘Стеклопакеты’
Далее необходимо добавить материал во вкладке ‘Прочее’:
Название – ‘Доп. работа производства СП’
Основная цена – 500
Единицы измерения – ‘Штуки’
Цветовые группа – ‘Аксессуары’

Добавление параметров.
Необходимо заполнить справочник ‘Параметры’, который расположен ‘Справочники’ – ‘Параметры’. Необходимо нажать ‘Добавить’, в поле ‘Название’ ввести название параметра – ‘Гарантия’, в поле ‘Тип параметра’ выбрать ‘Система профилей’. 

Далее необходимо под полем ‘Формула’ нажать на ‘Редактировать’ и ввести следующую формулу: вариантыЗначений "Да","Нет";


Также необходимо добавить параметр ‘Доп. работа СП’, тип параметра – ‘Вставка’. Формула:
вариантыЗначений числовые;

Добавление вставок.
Необходимо перейти в ‘Данные’ – ‘Вставки’. Во вкладке ‘Профили’ нажать на ‘+’, ввести:
Артикул – ‘554008’

Название – ‘554008 Рама’
В поле ‘Формула’ можно ввести ограничения на длину рамы – необходимо нажать на кнопку формула напротив поля вставки и ввести следующую формулу:
если (вставка.длина > 2500)
 начало
    сообщитьВСтатус("Превышена максимальная длина "+вставка.длина);
    вернуть ложь;
 конец

Далее необходимо добавить материал во вставку – нужно нажать на ‘+’ в нижнем разделе и выбрать ранее созданный материал ‘554008 Рама’.

Далее необходимо нажать на кнопку ‘Формула’ и ввести формулу расчёта материала:
новыйЭлемент;
длина = родитель.длина;
цена = основнаяЦена * длина;